# RETIFICAÇÃO

A Comissão de Pregão da Prefeitura de Patos de Minas/MG, atendendo ao ofício n° 039/2014 da SMA/DICOL, ao interesse público e eficácia do certame, retifica o Edital do Pregão 075/2014, cujo objeto é a AQUISIÇÃO PARCELADA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (FONTE, MODEM, HD EXTERNO, NOBREAK, ETC), conforme a seguir:

- No Anexo I – Proposta de Preços fica excluído o seguinte item:

NOBREAK MICROPROCESSADO 1400VA - NOBREAK PARA COMPUTADOR DESKTOP CONFORME ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:  => TENSÃO NOMINAL (VOLTS): 115-127/220 AUTOMÁTICO => VARIAÇÃO MÁXIMA (VOLTS): 86 A 138(115)/170 A 260(220)  CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA:  => PONTÊNCIA MÍNIMA: 1400VA  => FREQUENCIA: 60HZ  => FORMA DE ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA  =>NÚMERO DE TOMADAS (PADRÃO NEMA 5/15): 05 UNIDADES  CARACTERÍSTICAS GERAIS:  => TEMPO DE AUTONOMIA DE 40 MINUTOS PARA CONSUMO DE 250VA. => BATERIAS INTERNAS: 02UNIDADES DE 12 Vdc / 7Ah  => TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: < 0,8 MS  => DIMENSÕES EM MM: 208 DE ALTURA, 149 DE LARGURA E 426 DE PROFUNDIDADE  => COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA: 1500MM

- No Anexo VII – Projeto Básico / Termo de Referência no item III – Especificações Técnicas, altera-se o quantitativo do item 24.478 da seguinte forma:

Onde se lê:

| Item | Unid. | Quant. | Especificação |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.478 | Un. | 228,00 | NOBREAK PARA COMPUTADOR DESKTOP CONFORME ESPECIFICAÇÕES CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: => TENSÃO NOMINAL (VOLTS): 115-127/220 AUTOMÁTICO => VARIAÇÃO MÁXIMA (VOLTS): 86 A 138(115)/170 A 260(220) ] CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: => PONTÊNCIA MÍNIMA: 700VA => FREQUENCIA: 60HZ => FORMA DE ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA =>NÚMERO DE TOMADAS (PADRÃO NEMA 5/15): 04 UNIDADES CARACTERÍSTICAS GERAIS: =>TEMPO DE AUTONOMIA DE 20 MINUTOS PARA CONSUMO DE 250VA. => BATERIAS INTERNAS: 01UNIDADES DE 12 Vdc / 7Ah => TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: < 0,8 MS => DIMENSÕES EM MM: 175 DE ALTURA, 122 DE LARGURA E 426 DE PROFUNDIDADE => COMPRIMENTODO CABO DE FORÇA: 1500MM => GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE COMPRA. |

Leia- se:

| Item | Unid. | Quant. | Especificação |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.478 | Un. | 203,00 | NOBREAK PARA COMPUTADOR DESKTOP CONFORME ESPECIFICAÇÕES CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: => TENSÃO NOMINAL (VOLTS): 115-127/220 AUTOMÁTICO => VARIAÇÃO MÁXIMA (VOLTS): 86 A 138(115)/170 A 260(220) ] CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: => PONTÊNCIA MÍNIMA: 700VA => FREQUENCIA: 60HZ => FORMA DE ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA =>NÚMERO DE TOMADAS (PADRÃO NEMA 5/15): 04 UNIDADES CARACTERÍSTICAS GERAIS: =>TEMPO DE AUTONOMIA DE 20 MINUTOS PARA CONSUMO DE 250VA. => BATERIAS INTERNAS: 01UNIDADES DE 12 Vdc / 7Ah => TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: < 0,8 MS => DIMENSÕES EM MM: 175 DE ALTURA, 122 DE LARGURA E 426 DE PROFUNDIDADE => COMPRIMENTODO CABO DE FORÇA: 1500MM => GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE COMPRA. |

A NOVA DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 E 02, FICA MARCADA PARA O DIA 23/09/2014 ÀS 13:00 HORAS.

As demais cláusulas e condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas.

Patos de Minas, 09 de setembro de 2014.

## Débora Gomes de Almeida

## Pregoeira